Sistema isotak®

Fissaggio - BS-4,8xL - Acciaio al carbonio

Manicotti

- RP45 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)

- RP75 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)

- R45 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)

- R75 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi BS-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e di membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 0,63 mm e massimo 2 x 1,25 mm, con variazioni rilevanti degli spessori serrabili; realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiata in unico pezzo, testa piana bombata 8,8 mm con inserto TORX® T25, gambo interamente filettato diametro 4,8 mm. | € | cad. |

Sistema ISO-TAK®

Fissaggio - BS-S-4,8xL - Acciaio inossidabile

Manicotti

- RP45 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi BS-S-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e di membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 0,63 mm e massimo 2 x 1,00 mm, con variazioni rilevanti degli spessori serrabili; realizzati in acciaio inossidabile austenitico A4, Mat. N. 1.4401 secondo EN 10088-3, AISI 316; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; fissaggio bi-metallico con testa e gambo in acciaio inossidabile, diametro del filetto 4,8 mm testa piana bombata 8,9 mm con inserto TORX® T25, gambo interamente filettato diametro 4,8 mm. | € | cad. |

Sistema ISO-TAK®

Fissaggio - BS3-4,8xL - Acciaio al carbonio

Manicotti

- RP45 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi BS3-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e di membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 1.00 mm e massimo 2 x 1,25 mm, con variazioni rilevanti degli spessori serrabili; realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiata in unico pezzo, testa piana bombata 8,8 mm con inserto TORX® T25, gambo interamente filettato diametro 4,8 mm. | € | cad. |