Sistema isofast®

Fissaggio DT-4,8xL e DT-6,3xL - Acciaio al carbonio

Placchette di distribuzione del carico

- ID - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IF/IG-C - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IRD - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IW - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi DT-4,8xL e/o DT-6,3xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili su calcestruzzo (classe minima C12/15); realizzati in acciaio al carbonio rivestimento di colore nero Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiato in un unico pezzo, diametro 4,8 mm o 6,3 mm, testa bombata, gambo liscio e punta di forma elicoidale; sistema di fissaggio resistente alle vibrazioni; esercita la sua tenuta mediante un meccanismo di pre-espansione grazie alla forma elicoidale della punta che garantisce un contatto sul supporto (preforo nel calcestruzzo) distribuito su 300°, assicurando ripartizione su un'area maggiore della forza di compressione. | € | cad. |

Sistema Isofast®

Fissaggio DT-S-4,8xL - Acciaio inossidabile

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi DT-S-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili su calcestruzzo (classe minima C12/15); realizzati in acciaio inossidabile austenitico A4, Mat. N. 1.4401 secondo EN 10088-3, AISI 316; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiato in un unico pezzo, diametro 4,8 mm, testa bombata, gambo liscio e punta di forma elicoidale; sistema di fissaggio resistente alle vibrazioni; esercita la sua tenuta mediante un meccanismo di pre-espansione grazie alla forma elicoidale della punta che garantisce un contatto sul supporto (preforo nel calcestruzzo) distribuito su 300°, assicurando ripartizione su un'area maggiore della forza di compressione. | € | cad. |