Sistema isofast®

Fissaggio IWF-T-B40 e placchetta MW-40-FH - Pre-assemblati

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi IWF-T-B40-5,2xL pre-assemblati con placchetta MW-40-FH di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di membrane impermeabili su legno; applicazioni su legno massiccio spessore minimo 22 mm classe C24 (EN338), OSB3 (EN300) spessore minimo 18 mm e compensato (EN636) spessore minimo 18 mm. Fissaggio e placchetta realizzati in acciaio al carbonio con rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; fissaggio forgiato in un unico pezzo, diametro 5,2 mm testa piana svasata con inserto croce PH2 gambo con filetto da legno e punta autoforante; placchetta tonda in acciaio zincato diametro 40 mm e spessore 1 mm, geometricamente realizzata per alloggiare la testa del fissaggio e contrastare le sollecitazioni del vento. | € | cad. |