Sistema isofast®

Fissaggio TI-6,3xL - Acciaio al carbonio

Placchette di distribuzione del carico

- ID - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IF/IG-C - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IRD - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi TI-6,3xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili su calcestruzzo (classe minima C12/15); realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiato in un unico pezzo, diametro 6,3 mm, testa esagonale 8 mm con rondella applicata diametro 10,5 mm, parte finale del gambo con filetto per calcestruzzo, senza punta. | € | cad. |