Sistema isofast®

Fissaggio - TPR-L - Acciaio al carbonio - lega di alluminio e magnesio

Placchette di distribuzione del carico

- ID - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IF/IG-C - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IRD - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di rivetti TPR-L-6,3xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili, realizzati con chiodo in acciaio al carbonio rivestito in zinco lamellare e corpo in lega di alluminio e magnesio; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; diametro del chiodo 3,6 mm, diametro del corpo 6,3 mm, diametro della testa del rivetto 12,5 mm, testa del chiodo di forma piramidale; preforo definito in base all'applicazione. | € | cad. |