Sistema isoweld®

Sistema di fissaggio BS-4.8xL ad induzione per TPO

Sistema di fissaggio BS-6.1xL ad induzione per TPO

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi - BS-4.8xL / BS-6.1xL Fornitura di fissaggi BS-4.8xL e/o BS-6.1xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e di membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 0,63 mm e massimo 2 x 1,25 mm, con variazioni rilevanti degli spessori serrabili; realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiata in unico pezzo, testa piana bombata 8,8 mm con inserto TORX® T25, gambo interamente filettato diametro 4,8 mm o 6.1mm. | € | Cad. |
| placchette - FI-P-6,8-TPO di SFS intec S.r.l. realizzate in acciaio al carbonio di forma tonda diametro 80 mm, spessore 0.75 mm, con foro centrale diametro 6,8 mm; rivestite superficialmente nella parte superiore con una speciale adesivo di color verde/giallo adatto al fissaggio con induzione membrane sintetiche in TPO; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006 | € | Cad. |
| elemento separatore (in caso di mat. isolante sensibile al calore, per esempio XPS): - FI-Pad di SFS intec S.r.l. realizzate in cartone del diametro di 100 mm, | € | Cad. |
| strumento ad induzione: - isoweld®3000 di SFS intec S.r.l., tensione nominale 110/230 V (regolazione automatica), frequenza 60 Hz, gamma di potenza 3000 W, dotato di induttore manuale, capace di sviluppare un processo di termo induzione sulle placchette, di autoregolare la temperatura sviluppata in relazione alla temperatura esterna, compensare le variazione di tensione della rete elettrica, identificare ed azionare il processo ad induzione solo nel caso del perfetto posizionamento rispetto alla totale superfice da indurre della placchetta, | € | Tempo |
| magneti: - FI-Magnet Set di SFS intec S.r.l., composto da dieci magneti dotati di maniglia corta e lunga appositamente sviluppati per l'applicazione, indispensalbili per il corretto processo di induzione. | € | Tempo |