Sistema isofast®

Placchetta - IF-70x70 - Acciaio al carbonio

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di placchette IF di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi isolanti realizzate in acciaio al carbonio, zincate, resistente ad 15 cicli del test Kesternich secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forma quadrata 70 mm x 70 mm, spessore 1 mm, foro 5.1 mm, depressione centrale di 7.2 mm; stampata a rovescio in modo tale che la bava tagliente, derivante dallo stampaggio, si trovi nel bordo superiore della placchetta evitando il contatto con la membrana. | € | cad. |