Sistema isofast®

Placchetta IRD-82x40 - Acciaio al carbonio

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di placchette ID di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di membrane ed elementi isolanti realizzate in acciaio al carbonio, zincate, resistente ad 15 cicli del test Kesternich secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forma rettangolare 82 mm x 40 mm, spessore 1 mm, foro 7,5 mm, depressione centrale di 7,5 mm; realizzata con particolari nervature per incrementarne la rigidezza e stampata a rovescio in modo tale che la bava tagliente, derivante dallo stampaggio, si trovi nel bordo superiore della placchetta evitando il contatto con la membrana. | € | cad. |